# MEMORIAL DESCRITIVO

# OBRA- PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS-MG

# LOCAL - VÁRIOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO

# OBJETO - Trata-se do fornecimento e instalação de placas de sinalização no município de Luminárias-MG e outros pontos indicados pela Prefeitura Municipal como BR 381 e  Br 265, conforme projeto fornecido pela Prefeitura Municipal.

1-SERVIÇOS

1.1- A empreiteira se encarregará de todo o canteiro de obras, das instalações, equipamentos e materiais necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos. Todo o material utilizado na obra será fornecido pela Empreiteira, inclusive ferramentas e equipamentos.

# 1.2- PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

- As placas de regulamentação serão executadas conforme projeto, com diâmetro de 50cm, confeccionadas em chapa de aço galvanizado #16 com tratamento anticorrosivo e sinal impresso em película GTP. Deverão constar no verso da placa o logotipo da empresa fornecedora com a data da implantação. As placas deverão ser fixadas em tubos metálicos fixados nos locais indicados sobre a calçada com concreto.

1.3- PLACAS INDICATIVAS, INFORMATÍVAS E TURÍSTICAS.

- Serão confeccionadas em alumínio composto metálico, revestidas com película refletiva GTP + GTP, com reforço em cantoneira L-421, moduladas com fita dupla VHB 3M, fixada em coluna com braço projetado. O verso da placa deverá ser pintado em esmalte preto fosco, contendo o logotipo da empresa fornecedora e com data de implantação.

1.4- INSTALAÇÃO DAS PLACAS

- A empresa responsável pela execução da obra deverá seguir rigorosamente o projeto, observando cada tipo de coluna ou estrutura de fixação dos diferentes modelos de       placas.

-Serão utilizados 3 tipos diferentes de estrutura para fixação das placas:

- Coluna metálica PP de 3,50m de altura;

- Haste de madeira tratada 7 x 7 x 3,50m de altura;

- Coluna com braço projetado PP-57, isto é: coluna em tubo de aço galvanizado                                               diâmetro  de 101,60 mm, espessura de 4,25mm e comprimento de 5,25m, com     aletas anti giro e dispositivo de encaixe de chaveta;

OBS 1: As colunas de sustentação das placas deverão ser fixadas na calçada, nos locais indicados em projeto, com concreto e deverão ter resistência suficiente para suportas os esforços a que estarão expostas.

As placas turísticas ou indicativas que forem instaladas na BR381 e Br 265 serão fixadas em hastes de madeira nos locais indicados pela Prefeitura.

- OBS 2: Qualquer dúvida ou omissão desta especificação será resolvida ou esclarecida pelo engº da Prefeitura.

Luminárias, 07 de junho de 2016

______________________

# Antonio Marco Nascimento

Engº civil-CREA 44781/D